|  | ООО «Балтспецмаш» 236040, г. Калининград, ул. Пролетарская, 66-6. ИНН / КПП 3906113672 / 390601001 ОГРН 1033902821743 Тел./факс: (4012) 777-123 Телефон: (4012) 673-696 info@baltspecmash.ru https://trailer.baltspecmash.ru/ |
| --- | --- |

# 03.08.2022 года

# Коммерческое предложение

# на полуприцеп для перевозки скота модели 945301

# Полуприцеп трёх ярусный с двумя подвижными полами. Кузов самонесущей конструкции, полностью выполнен из алюминиевого сплава. Полуприцеп предназначен для перевозки свиней, овец в три яруса погрузки и крупнорогатого скота в один или два яруса погрузки в зависимости от роста животных.

# Количество перевозимых животных:

# Свиней – около 210 голов, КРС – до 35 голов, Овец – не менее 250 голов.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# РАЗМЕРЫ

| габаритная длина, мм, не более | 14 124 |
| --- | --- |
| габаритная ширина, мм не более | 2 550 |
| габаритная высота, мм, не более высота ССУ, мм | 4 000 1150 |

# ВЕС

| масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг, не более | 9 750 |
| --- | --- |
| полная масса полуприцепа, кг | 38 000 |
| грузоподъемность полуприцепа, кг | 28 250 |
| Нагрузка на ССУ, кг, не более | 11 000 |
| Нагрузка на оси, кг, не более | 27 000 |

ШАССИ

- сварная конструкция из продольных и поперечных балок из алюминиевого сплава;

- стальная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST, соответствующим DIN 74080 и расположенным согласно ISO 1726;

- 2 х 12 тонн передних опорных устройства;

- 2 противооткатных упора с держателями;

- место для крепления запасного колеса, держатель для крепления одного запасного колеса.

# ОСЕВЫЕ АГРЕГАТЫ

- 3 х 9000 кг, BPW  (Германия) дисковый  тормоз;

- пневматическая подвеска;

- первая ось подъемная;

- оснащение средней оси датчиками ABS;

# КОЛЕСА И ШИНЫ

- 7 колес (вкл. 1 запасное);

- шины 385/65R22,5 .

# ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

- тормозные механизмы дискового типа;

- ABS – антиблокировочная система;

- 2 ресивера по 80 литров;

- тормозные камеры мембранного типа;

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на тормозные механизмы второй и третьей осей;

- комбинированный клапан растормаживания;

- две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS по ISO7638;

- без соединительных кабелей с тягачем.

# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (Светодиодное исполнение)

- рабочее напряжение 24 V;

- 4 задних многофункциональных осветительные фонари, вмонтированных в защитный брус;

- 6 верхних габаритных фонарей;

- 2 фонаря освещения номерного знака;

- 8 габаритных боковых фонарей;

- 2 передних габаритных фонаря;

- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе;

- 2х7 полюсных штепсельных разъема и 1х15 полюсных штепсельных разъема;

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

- по 2 осветительных фонаря на каждый погрузочный этаж. Всего 6 фонарей.

- фара – прожектор для освещения погрузочной площадки.

- 2 розетки для подзарядки аккумуляторов (одна установлена на полуприцепе, вторая в комплекте для установки на тягаче;

- Спиральный силовой кабель с разъемами для зарядки аккумуляторов.

КУЗОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ:

3-х ярусный полностью выполнен из алюминиевого сплава в соответствии со следующими параметрами:

ПОЛЫ:

Площадь и объем полов (уровней)

|  | Кол-во отсеков | Площадь отсека | Площадь уровня | Внутренняя высота уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 уровень | 5 шт. | 6,652 м/кв | 33,26 м/кв | 870 мм |
| 2 уровень | 5 шт. | 6,242 м/кв | 31,36 м/кв | 870 мм |
| 3 уровень | 5 шт. | 6,032 м/кв | 30,46 м/кв | 870 мм |
|  |  | ИТОГО: | 95,08 м/кв |  |

- Нижний пол самонесущий из  алюминиевых балок (профилей) с противоскользящим профилем.

- 2-й пол идентичен нижнему полу. Этот пол перемещается в вертикальном направлении с нагрузкой не более 10000 кг.

- 3-й пол идентичен 2-му и нижнему полу, перемещается в вертикально направлении с нагрузкой не более 10000 кг.

- Полы подъемные, перемещаются в вертикальном направлении при помощи гидравлики и тросовых приводов.

- Конструкция полов и приводов обеспечивает перемещение полов под нагрузкой 10000 кг.

- В качестве энергопривода системы передвижения полов служит гидравлическая автономная система с электроприводом от аккумуляторов. Также имеется резервный механический насос для аварийного управления передвижными полами. Подзарядка аккумуляторов осуществляется от электросистемы тягача.

- Управление подъемом / опусканием полов осуществляется при помощи переключателей, расположенных в технологическом шкафу или при помощи нажатия кнопок на выносном проводном пульте управления.

ВНУТРЕННИЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ:

| Внутренние перегородки съемные, поворотные (для 3-го яруса) и подъемно-торсионно поворотные (для 1-го и 2-го ярусов), разделяют каждый ярус длине на 5 отсеков, фиксируются защелками, для удобства перемещения в нижней части перегородки оборудованы роликами, имеют усиленную сварную конструкцию. Внутренние перегородки 3-го яруса |  |
| --- | --- |
| Внутренние перегородки 1-го и 2-го ярусов |  |

БОКОВЫЕ СТЕНКИ:

| Гладкие, выполнены из алюминиевого профиля, вентиляционные окна с задвижками в боковых стенках подходят для 3-х ярусной загрузки животных. Величина открытия задвижек регулируется с помощью специальных алюминиевых профилей, вентиляционные окна с двух сторон имеют прочную, полностью сварную конструкцию ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЗАДВИЖКИ |  |
| --- | --- |

- Выполнены из алюминия, имеют ручное управление, фиксируются в трех положениях.

- Вентиляционные окна защищены  сеткой для предотвращения травмирования животных при подъеме или опускании ярусов ;

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

| На всех ярусах, в каждом отсеке установлено по 1-му вентилятору с задвижками; Включение вентиляторов раздельно, по этажам; Всего 15 вентиляторов. |  |
| --- | --- |

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЕНИЯ

| На каждом ярусе для каждого отсека установлена система водопоя для животных. Давление воды в системе поения животных создается от пневматической системы полуприцепа. Ниппеля поилок нажимного действия, адаптированные под скот выращенный в России. Бак для воды объемом 300 литров, располагается под полом полуприцепа. |  |
| --- | --- |

КРЫША

| Крыша стационарная, герметичная. Крыша выполнена в изотермическом исполнении из панели ячеистого поликарбоната MONOPAN (Германия) толщиной 30 мм. |  |
| --- | --- |

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА

| Выполнена из алюминия, оборудована пневмо- и электро- разъемами, 3-мя герметичными фонарями внутреннего освещения для каждого яруса кузова. |  |
| --- | --- |

ЗАДНИЙ ДВЕРНОЙ ПРОЁМ

| Для загрузки и выгрузки животных на заднем дверном блоке установлена опускающаяся дверь-аппарель с подъемными ограждениями, а также открывающиеся двери перегородки для каждого яруса отдельно. Для загрузки и выгрузки животных дверь-аппарель опускается вниз и поднимаются подъемные ограждения. Дверь-аппарель одновременно служит для закрывания дверного проема. |  |
| --- | --- |

ЯЩИКИ

| В средней и задней части полуприцепа под кузовом расположены специальные алюминиевые ящики. Все ящики закрываются герметичными дверцами из нержавеющей стали с замками. Ящик с баком для воды и другое оборудование системы поения животных. Технологический шкаф с аккумуляторными батареями, гидравлической системой, выключателями освещения и вентиляции и другим оборудованием функциональным оборудованием. Ящик для хранения запасного колеса с держателем, противооткатных упоров. Свободные ящики для хранения различных принадлежностей. За ящиками расположены сливные трубы с клапанами для удаления воды при мойке полуприцепа. |  |
| --- | --- |

ПОКРАСКА

- Все стальные части перед покраской проходят пескоструйную обработку;

- Диски колес серебристого цвета;

- Цвет полуприцепа – серебристый серый

- Цвет заднего защитного бруса белый/серебристо-серый.

Стоимость полуприцепа в данной комплектации  – 9 150 000,00 (Девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Желаемые условия оплаты:

- 50% предоплата;

- 50% окончательная оплата по факту готовности полуприцепа к отгрузке.

Условия поставки:

- Самовывоз со склада продавца в Московской области или иные варианты.

Срок изготовления и поставки:

- В течение 5-ти месяцев .

С уважением,

Руководитель отдела продаж завода ООО «Балтспецмаш»

Шаварин Георгий Борисович

Тел./факс: +7 (4012) 777-123

Моб. +7 (906) 218-35-63

E-mail: bio197373@mail.ru

https://trailer.baltspecmash.ru/