12.01.2020г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку самосвального полуприцепа

| Тип полуприцепа | Производитель | Модель | Объем кузова |
| --- | --- | --- | --- |
| Самосвальный | Grunwald | Gr-TSt 34 | 34 куб.м. |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проект разработан совместно со специалистами ведущего немецкого конструкторского бюро;

- Используются только высококачественные европейские комплектующие;

- Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении;

- Лонжероны рамы из шведской стали OVAKO. При сборке лонжероны провариваются с двух сторон;

- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам;

- Кузов сваривается из трех частей внахлест;

- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий;

- Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Категория транспортного средства | О4 |
| --- | --- |
| Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 220 |
| Геометрический объем, м3 | 34 |
| Грузоподъемность, кг | 29 400 |
| Собственная масса, кг | 8 600 |
| Габаритная длина, мм | 9 517 |
| Габаритная ширина, мм | 2 500 |
| Габаритная высота, мм | 3 370 |
| Высота кузова по передней стенке, мм | 1 800 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2 288 |
| Максимальный угол подъема кузова | 44º |
| Шины | 385/65 R 22,5 |

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

- Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Усиленная плита сцепки. Два положения шкворня для тягачей 4х2, 6х2 и 6х4.

- Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа.

- Механическое двухскоростное опорное устройство европейского производства.

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА

- Борта и днище выполнены из стали 09Г2С. Борта толщиной 6 мм, днище толщиной 8 мм.

- Передняя стенка прямая, сталь S355 (Германия).

- Задний откидной борт c углом наклона 15° выполнен из стали S355 (Германия).

- Задний борт закреплен на подшипниках в верхней части и закрывается автоматическими замками снизу.

- Фартук усиления выполнен из стали S355 (Германия).

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Гидроцилиндр HYVA (Голландия) / Binotto (Италия) с нижним креплением.

- Ответная часть гидравлического шланга с муфтой диаметром 2".

ОСИ И ПОДВЕСКА

- Пневматическая подвеска.

- Клапан подъема и опускания платформы H/S.

- Межосевое расстояние 1 310 мм.

- З оси грузоподъемностью 9 000 кг каждая на выбор:

- BPW (Германия) Heavy Duty с балкой квадратного сечения. Ступичный механизм Eco Plus III. Воздушные подушки диаметром 360 мм. Рессорный рычаг, шириной 100 мм и толщиной 51 мм.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Тормозные механизмы барабанного типа.

- EBS Wabco, соответствующая требованиям ECE.

- Автоматическая регулировка тормозов.

- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

- Задние осветительные фонари (ERMAX) пяти камерные с интегрированным треугольным отражателем.

ШИНЫ И ДИСКИ

- Ошиновка односкатная, количество колес 6+1 запасное.

- Шины Michelin, размерность 385/65 R 22,5.

- Стальные диски.

ПОКРАСКА

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий.

- Все стальные детали проходят двукратную дробеструйную обработку перед покраской.

- Цвет рамы – черный. Цвет кузова – синий. Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Скручиваемый вбок тент.

- 2 стопорных башмака с держателем.

- Манометр для измерения давления в пневматической системе.

- Два держателя для запасных колес. Лебедка для запасного колеса. Запасное колесо.

- Задний защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега

СТОИМОСТЬ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Наличие: о наличии и комплектации полуприцепов, находящихся в наличии, уточняйте в отделе продаж.

Условия оплаты полуприцепа из наличия: 100% - по факту уведомления о готовности к отгрузке.

Срок производства стандартного полуприцепа под заказ: 1 неделя с момента поступления авансового платежа.

Условия оплаты полуприцепа под заказ: 30% - авансовый платеж, 70% - по факту уведомления о готовности.

Условия отгрузки: Самовывоз – Москва

| Наименование | Цена, ₽ |
| --- | --- |
| Полуприцеп Gr-TSt 34 (стандарт) | 2 650 000 |
| Дополнительные опции* |  |
| Подъемная ось | по согласованию |
| Подъемная ось (оси BPW HD 12 тонн) | по согласованию |
| Высота ССУ 1350 мм | по согласованию |
| Резина Michelin HD XZE (385/65 R22,5) | по согласованию |
| Резина Michelin XZY 3 (385/65 R22,5) | по согласованию |
| Резина Michelin XZY 3 (445/65 R22,5) | по согласованию |
| Оси BPW HD 12 тонн | по согласованию |
| Hardox 450 | по согласованию |
| Шкворень 3,5 | по согласованию |
| Итого |  |
| Итоговая цена полуприцепа | 2 650 000 |
| Количество полуприцепов | 1 |
| Срок поставки (в неделях)** | 1 |
| Итоговая стоимость | 2 650 000 |

*Другие дополнительные опции уточняйте у менеджеров

**Сроки поставки при выборе дополнительных опций могут меняться, более точную информацию можно узнать в отделе продаж.

Срок действия коммерческого предложения: 7 календарных дней.

- Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения более подробной информации об условиях обращайтесь к менеджерам компании.

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.

С Уважением, Науменко Владимир

Отдел продаж ООО «Автопартнертранс»

Тел. +7 916 858 05 88,

e-mail: info@autopt.ru,

http://autopt.ru