| Привод | 4 X 2 |
| --- | --- |
| Размеры (мм) |  |  |
| Колесная база | 4,835 мм |
| Общие (Шасси) | Длина | 8,000 мм |
|  | Ширина | 2,000 мм |
|  | Высота | 2,270 мм |
| Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 5,900 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 235 мм |
| Масса (кг) |  |  |
| Снаряженная масса шасси | 2,800 кг |
| Полная масса автомобиля | 7,500 кг |
| Грузоподъёмность шасси | 4,700 кг |
| Задняя ось |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Полностью разгруженная |
| Допустимая нагрузка* | 5,000 кг |
| Редуктор | Тип | Одинарный редуктор, Гипоидная передача |
| Передняя ось |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Мост с балкой без развилок на концах |
| Допустимая нагрузка* | 3,000 кг |
| Шины |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Одинарные передние, Двойные задние |
| Шины | Передние и задние | 215/75 R17.5 |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | D4GA17 (Евро 5) |
| Тип | 4-х тактовый. дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Объем двигателя | 3,933 куб.см |
| Мощность | 170 л.с. при 2,500 об/мин (Евро 5) |
| Крутящий момент | 608 Н.м. при 1,400 об/мин (Евро 5) |
| Топливная система | Система впрыска | Common Rail |
|  | Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 2 фильтра в Евро 5 |
| Электрическая система | Аккумулятор | 24 В-90 Ач |
|  | Генератор | 24 В-55 A |
|  | Стартер | 24 В-5.0 кВт |
| Синхронизирующая система | Одиночный верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр |
| Сцепление |  |  |
| Тип | Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний |
| Трансмиссия |  |  |
| Двигатель | D4GA17 (Евро 5) |
| Модель | T060S5 (Евро 5) |
| Тип | 5 ступенчатая механическая |
| Передаточное число | 1я | 5.810 |
|  | 2я | 3.281 |
|  | 3я | 1.787 |
|  | 4я | 1.000 |
|  | 5я | 0.705 |
|  | Задний ход | 5.428 |
| Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка |
| Диаметр рулевого колеса | 410 мм |
| Угол наклона | 55.5 °~62.2 ° |
| Телескопическое выдвижение | 23.6 мм |
| Рабочий тормоз |  |  |  |  |
| Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур |
| Размер передних тормозов | Диаметр барабана x Ширина накладки x Толщина накладки: ø320 мм x 85 мм x 10 мм |
| Размер задних тормозов |  |
| Стояночный тормоз |  |  |  |  |  |  |
| Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией |

Дополнительный тормоз

| Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой |
| --- | --- |
| Выхлопная система |  |  |  |  |  |  |
| Общая | EGR + DOC + PMC |
| Топливный бак |  |  |  |  |  |  |
| Объём | 100 литров |
| Материал | Сталь |
| Рама |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Лестничная лонжеронная рама |
| Высота x Ширина x Толщина | 183 мм x 60 мм x 6 мм |
| Описание приборной панели |  |  |  |  |
| Приборная панель | Спидометр / одометр / тахометр / датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя |
| Индикаторы | Парковочный тормоз / давление масла / уровень заряда аккумулятора / индикатор поворота / открытая дверь/ габаритные огни / индикация не пристегнутого ремня безопасности |
| Кузов |  |  |  |  |
| Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция |
| Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-и скорости (прерывистая / низкая / высокая скорости) |
| Водительское сиденье | Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья |
| Пассажирское сиденье | Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья |

| Описание комплектации: |
| --- |
| Антиблокировочная система ABS | + |
| Система курсовой устойчивости VDC | + |
| Система распределения тормозных усилий EBD | + |
| Система регулировки тягового усилия TSC | + |
| Система электронного конроля устойчивости ESC | + |
| Система помощи при экстренном торможении HBA | + |
| Система помощи при трогании на подъёме HAC | + |
| Система противодействию опрокидыванию ROM | + |
| Окрашенные в цвет кабины передний бампер | + |
| Зеркала заднего вида с обогревом | + |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + |
| Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | + |
| Кнопка временного увеличения мощности двигателя до 170 л.с. | + |
| Пепельница | + |
| Прикуриватель | + |
| Цифровые часы | + |
| Подстаканник | + |
| Кнопка прогрева двигателя на холостых оборотах | + |
| Два солнцезащитных козырька | + |
| Топливный бак на 100 л. | + |
| Перчаточный ящик на панели приборов | + |
| Регулируемое водительское сидение по длине и по наклону спинки | + |
| Двойное пассажирское сидение | + |
| Кабина с двумя точками крепления на сайлент-блоках | + |
| Датчики в панели приборов :уровень топлива, температура двигателя | + |
| Индикаторы в панели приборов :парковочный тормоз, давление масла, уровень заряда аккумулятора, индикатор поворота, открыткая дверь | + |
| Моторный тормоз-замедлитель («горный тормоз») | + |
| Авторегулятор тормозных колодок | + |
| Два топливных фильтра с подогревом | + |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Магнитола AM/FM, AUX | + |
| Аудиоподготовка:динамик в каждой двери | + |
| Корректор фар | + |
| Противотуманные фары регулируемые с линзой | + |
| Стеклоочистители со встроенными форсунками и прерывистыми режимами работы 3 скорости (прерывистая/низкая/высокая) | + |
| Система Эра-Глонасс | + |
| Электрические стеклоподъемники | + |
| Центральный замок | + |
| Ящик для инструментов HYUNDAI с креплением к раме | + |
| Крюк буксировочный | + |
| Защитная крышка акумулятора | + |
| Защита двигателя | + |

Спецификация изотермического фургона на шасси HYUNDAI HD78 EXTRA LONG

| Параметр/элемент КФГ | Характеристики |
| --- | --- |
| Габаритные размеры наружные , мм | Длина 6300; Ширина 2300; Высота 2200. |
| Габаритные размеры внутренние , мм | Длина 6100; Ширина 2170; Высота 1950 |
| Внутренний объём, м3 | 25,7 |
| Вместимость | 12 европаллет |
| Назначение | Изотермический, из монолитных сэндвич – панелей |
| Утеплитель | Пенополиуретан - Hansman (Нидерланды) |
| Степень изотермичности | ВЫСОКАЯ: Толщина панели платформы – 125 мм; Толщина утеплителя пола (пенополистирол) - 80мм боковые стены – 60 мм; передняя стенка – 90 мм; крыша –90 мм; двери (с уплотнителем)- 86 мм |
| Наружная облицовка | Плакированный металл |
| Внутренняя облицовка | Плакированный металл |
| Пол - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие | Grip Star спец.пластиковый Пенополиуретан Вкладная сэндвич – панель с поперечными ребрами жесткости из брусков фанеры) Фанера ФСФ ламинированная |
| Передняя стенка: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие - усилители (закладные) | Плакированный металл Пенополиуретан Плакированный металл для монтажа холодильной установки |
| Крыша: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие | Плакированный металл Пенополиуретан Плакированный металл |
| Боковые стенки: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие | Плакированный металл Пенополиуретан Плакированный металл |
| Обвязка кузова - наружная - внутренняя | Оцинкованная сталь + синтетическая эмаль Procoat (белая) Оцинкованная сталь |
| Задняя рамка | Оцинкованная сталь 2 мм + синтетическая эмаль Procoat (белая) |
| Фурнитура | Оцинкованная: 6 петли, 2-е запорные штанги (с литыми запорными кулаками) -фиксация круглых ручек штанг с защитной крышкой |
| Оборудование фургона | -фиксаторы двери в открытом положении; -на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная; -два резиновых отбойника на задней рамке; -с правой стороны оцинкованная лестница -ручка – поручень правой стороны; -боковая алюминиевая противоподкатная защита; -задний противоподкатный брус с нишей под фонари; -пластиковые брызговики; -кронштейны крепления брызговиков; -выдвижная лестница |
| Электрооборудование | -габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари – по 2 шт. с каждой стороны; -внутреннее освещение – плафон освещения (работает только при включенных габаритах) –2 шт.; -тумблер включения/выключения света в кабине |
| ХОУ TerraFrigo S50P | Температурный режим +12°С…-20°С |
| Хладагент | HFC R-404а Содержание хлора: 0% Озоноразрушающий потенциал: 0% |
| Холодопроизводительность | При t окружающей среды +30°С и t в фургоне: 0°С: 5900 Вт -20°С: 3200 Вт |
| Воздухопроизводительность | Производительность вентиляторов испарителя при постоянном давлении 0 мм вод. столба: 3600 м3/ч |
| Электропитание от бортовой сети автомобиля | Напряжение: 24 В Постоянный ток: 33 А |
| Оттаивание горячим газом | автоматическое и ручное |
| Рекомендации по подбору установок | Объем фургона: t в фургоне -20°С: 34 м3 |